## Slide 1: eFuse
——基于eBPF加速的高性能用户态文件系统
proj289-High-performance-user-mode-file-system
队伍名称：FastPoke
队伍成员：许辰涛、冯可逸、赵胜杰
校内导师：夏文、李诗逸
校外导师：郑昱笙

## Slide 2: eFuse项目简介
FUSE（Filesystem in Userspace）是目前广受欢迎的一个用户态文件系统框架， 但 FUSE 在高频负载场景下受限于频繁的用户态/内核态切换和请求提交时的锁争用，性能表现不佳。
FUSE
+
为此，我们提出 eFuse，一个结合 eBPF 技术的 FUSE 性能优化方案。
通过 eBPF map 实现文件元数据和文件内容在内核中的缓存
在内核 eBPF 程序中 对 FUSE 请求快速处理
设计更为合理的内核请求队列结构
优化请求处理和调度管理
I/O 堆栈智能调度
相比原始FUSE，读写性能提升约4~5倍。
不改变原本FUSE的架构和接口标准，能够实现对现有FUSE的完全兼容，适配所有的基于FUSE实现的用户态文件系统

## Slide 3: 答辩大纲
1、项目背景
2、项目目标与完成情况
3、设计实现
4、项目测试与性能评估
5、总结与展望

## Slide 4
项目背景
项目目标
设计实现
测试评估
1.1 eFuse 背景介绍
总结展望
01 FUSE发展
FUSE普及：FUSE使用户能够在用户空间创建和管理文件系统，广泛应用于灵活性和扩展性要求较高的场景中，如大规模数据处理和分布式系统。
FUSE挑战：由于操作在用户空间完成，相较于内核空间的传统文件系统，会产生额外系统调用开销。
当今大量项目或服务都基于FUSE，广泛应用于云存储挂载、加密保护、分布式存储和文件系统原型开发等场景。
研究表明，FUSE性能下降幅度可达81%[1] 在高负载条件下，FUSE的吞吐量可降低高达83%，而延迟则可能增加四倍[2]
[2] Vangoor, Bharath Kumar Reddy, et al. “Performance and Resource Utilization of FUSE User-Space File Systems.” ACM Transactions on Storage, vol. 15, no. 2, May 2019, pp. 1–49, https://doi.org/10.1145/3310148.
[1] Bijlani, Ashish, and Umakishore Ramachandran. “Extension Framework for File Systems in User Space.” USENIX Annual Technical Conference,USENIX Annual Technical Conference, July 2019.

## Slide 5
1.1 eFuse 背景介绍
02 eBPF兴起
eBPF优势：eBPF方便用户在内核里安全运行自定义逻辑，具有优秀的运行时、内核空间和用户交互能力。
eBPF现状：eBPF在网络、安全、可观测性方面已经有了很多应用，也有一些与FUSE结合的尝试。
eBPF：Linux内核中强大的类虚拟机技术，允许以强安全的方式在内核指定位置运行用户态编写的程序（eBPF程序，字节码）。并提供内核与用户态交互的通道，eBPF Map。
eBPF与性能优化：虽然当下eBPF主要被用于网络包处理、内核统计监测、安全验证等场景，但是由于其优秀的可扩展性，eBPF同样也适合用于FUSE相关的性能优化。
项目背景
项目目标
设计实现
测试评估
总结展望

## Slide 6
1.1 eFuse 背景介绍
03 新型存储计算环境
多核为主的计算环境：在多核环境下，系统可并行调度大量计算任务，提高吞吐和响应效率。
存算一体设备：而存算一体设备则将计算能力嵌入存储介质中，使数据能够在存储侧直接处理，减少传统模式中的数据搬移开销。
FUSE 的请求队列提交模式难以充分发挥现代 CPU 的并行能力，在多任务场景下容易造成严重的锁争用导致性能下降。
存算一体是一种新型计算存储架构，通过在存储介质或其邻近位置集成计算单元，使数据能够在存储端就地处理。这一技术目前仍处于早期发展阶段，但已展现出巨大的潜力，
项目背景
项目目标
设计实现
测试评估
总结展望

## Slide 7
1.2 eFuse 项目意义
项目背景
项目目标
设计实现
测试评估
总结展望
对FUSE性能的大幅提升：针对FUSE的性能瓶颈，结合eBPF技术实现用户态绕过和负载调度管理，减少高负载条件下用户态/内核态的频繁切换和严重的锁争用，读写性能可提升4~5倍。
对FUSE的完全兼容：完全兼容FUSE，确保用户态文件系统的接口和行为保持不变，对用户友好，提供简单易用的配置方式，且完全保留FUSE灵活和扩展性良好的优势。
各个负载场景下的全面优化：eFuse针对不同的负载场景设计了多种绕过路线和自适应调度器，以及自主负载均衡，实现在各种复杂的负载场景下都能维持较高的性能水平。
强大的可扩展性：提供 eBPF 的可编程能力，设计灵活的 eBPF 程序和 map 结构，便于针对实际负载场景定义和加载专用逻辑。用户使用时也可自由选择或设计FUSE请求处理方法和负载均衡方法。

## Slide 8
2.1 eFuse 项目目标
目标 | 完成情况 | 说明
目标1：FUSE 内核模块扩展 | 全部完成 | 1. 支持新的eBPF程序类型。 2. 扩展FUSE挂载点支持。 3. 设计并注册文件系统相关 helper 函数。
目标2：FUSE 元数据请求优化 | 全部完成 | 1. 优化 inode、目录、权限、路径等相关操作。 2. 使用 eBPF map 实现元数据缓存。 3. 实现内核态与用户态高效协调访问。 4. 内核/用户态切换次数显著下降。
目标3：FUSE I/O 请求的特殊优化 | 全部完成 | 1. 支持直通路径：eBPF 直接读取文件内容。 2. 支持缓存路径：将内容存入 eBPF map 缓存。 3. 设计请求调度策略实现直通与缓存路径选择。
目标4：基于内核修改的多核优化 | 全部完成 | 1. 为每个核心构建独立 ringbuf 管道代替请求队列。 2. 实现可扩展的核间通信机制。 3. 实现多核 CPU 环境的适配。
目标5：负载监控与请求均衡 | 全部完成 | 1. 利用 eBPF 动态分析请求负载。 2. 根据 ringbuf 状态进行调度策略调整。 3. 针对不同的负载情况实现合理的请求分配。
目标6：I/O堆栈层面优化 | 全部完成 | 1. 仿真实现具有内部计算能力的存储设备。 2. 在某些场景下尝试将计算下放给设备。 3. 实现设备端和内核端的智能调度选择。
项目背景
设计实现
测试评估
总结展望
项目目标

## Slide 9
2.2 eFuse 完成情况
我们将上述五个目标细化落实，拆解成为如下行动项：
项目背景
设计实现
测试评估
总结展望
项目目标
行动项 1：进行背景知识调研，了解 FUSE 的核心性能瓶颈。
行动项 2：搭建开发环境。
行动项 3：FUSE 内核驱动扩展、加载 eBPF 程序、设置挂载点入口。
行动项 4：实现并注册内核 eBPF helper 辅助函数。
行动项 5：实现 FUSE 元数据请求绕过路径和回退机制。
行动项 6：在用户态和内核中协调访问。
行动项 7：实现 FUSE I/O 请求 map 缓存绕过路径。
行动项 8：实现 FUSE I/O 请求直通绕过路径。
行动项 9：实现 FUSE I/O 请求中的自适应调度算法。
行动项10：FUSE 请求绕过机制的安全性评估和处理。
行动项11：为 FUSE 内核设计更为合理的请求队列数据结构。
行动项12：实现对请求队列的负载监控和请求均衡。
行动项13：仿真实现具有内部计算能力的 CSD 存储设备。
行动项14：在系统内核中为 FUSE 请求添加设备路径，实现计算下移。
行动项15：在系统内核中为传统路径和新增的设备路径实现调度算法。
行动项16：模拟常见的负载场景，在虚拟机中进行性能评估。
行动项17：在物理机中进行负载测试，得到真实性能结果。

## Slide 10
3.1 FUSE 架构介绍
项目背景
测试评估
总结展望
项目目标
设计实现
频繁的内核态和用户态切换
共享队列造成的锁争用
缺乏并行和本地缓存机制

## Slide 11
3.1 eFuse 总体架构
项目背景
测试评估
总结展望
项目目标
设计实现
回退机制 保障系统完整性和正确性
保留FUSE原来的工作逻辑
保留FUSE原来的接口
完全兼容
eBPF程序挂载点 实现FUSE请求绕过路径和负载监控
eBPF快速处理通道
为每个内核设置环形管道
避免锁争用
通过负载情况进行均衡
设备端/内核段 智能调度
仿真实现的存算一体设备

## Slide 12
3.1 eFuse 总体架构
项目背景
测试评估
总结展望
项目目标
设计实现
内核模块拓展：对内核进行修改和拓展，实现相关功能和接口供用户态部使用，设计相关eBPF helper。
用户态绕过模块：尝试在eBPF函数中直接处理FUSE请求并返回，避免用户态/内核态的平凡切换。
多核优化模块：针对FUSE内核驱动，将原本的请求处理队列改为更合理的环形管道模式，避免严重的锁争用。
负载监控和请求调度模块：通过eBPF实现对请求处理队列的负载监控，根据当前负载情况实行请求调度。

## Slide 13
3.2 内核模块拓展设计
职责
1. 在FUSE内核模块中插入新的逻辑
2. 在内核中挂载和调用eBPF程序
3. 设计并实现helper函数
项目背景
测试评估
总结展望
项目目标
设计实现

## Slide 14
3.3 用户态绕过模块设计
职责
尝试在eBPF函数中直接处理FUSE请求并返回
项目背景
测试评估
总结展望
项目目标
设计实现
FUSE元数据请求： inode、目录、权限、路径等相关操作
FUSE I/O请求：涉及文件内容的直接读写
eBPF map：将文件元数据，文件数据存入eBPF map，实现数据的缓存
eBPF 程序实现：尝试在map中查找数据，直接提取并返回。

## Slide 15
3.3 用户态绕过模块设计
FUSE I/O请求的绕过实现
项目背景
测试评估
总结展望
项目目标
设计实现
由于文件数据的长度不固定且跨度较大，使用eBPF map进行缓存根据挑战。
在某些特定的负载下，FUSE I/O请求相关的map命中率明显下降。
为此，我们为FUSE I/O请求设计了两条绕过路径：map缓存路径和直通路径。

## Slide 16
3.4 多核优化模块设计
优化原理
项目背景
测试评估
总结展望
项目目标
设计实现
1.可扩展的内核-用户空间通信：RFUSE 采用每个核心的环形缓冲区结构作为通信通道，确保请求在无锁争用的情况下高效传输，最大化并行性。
2.高效的请求传输：通过将环形通道映射为内核和用户空间之间的共享内存，线程可以进行空闲的忙等待，并使用混合轮询机制，RFUSE 有效减少了上下文切换和请求复制的开销。

## Slide 17
3.4 多核优化模块设计
与FUSE的区别
项目背景
测试评估
总结展望
项目目标
设计实现

## Slide 18
3.4 多核优化模块设计
具体实现
项目背景
测试评估
总结展望
项目目标
设计实现
环形缓冲区：每个CPU核心分配独立环形缓冲区；多种缓冲区结构，请求、完成、中断、遗忘队列；支持批量化处理
混合轮询机制：用户空间引入混合轮询，结合忙等待和异步处理
NUMA优化：缓冲区分配遵循NUMA亲和性，减少跨节点访问延迟
参数空间复用：struct efuse_req的 args字段（112 字节固定空间）与动态参数缓冲区（efuse_arg *karg）共同构成了​​双层参数存储机制​

## Slide 19
3.4 多核优化模块设计
项目背景
测试评估
总结展望
项目目标
设计实现
性能对比提升
与原生FUSE相比：
延迟降低：通过混合轮询机制减少了线程唤醒的延迟
吞吐量提升：每核独立环形缓冲区提升并行处理能力，多线程场景下吞吐显著提升
可扩展性增强：在随机读负载下，eFuse 吞吐量随线程数持续扩展而 FUSE 在超过 16 个线程后无法扩展
多核优化模块具体操作流程图

## Slide 20
4.1 虚拟机测试
测试环境
Linux发行版 Ubuntu 22.04
Linux内核版本 6.5.0（modified）
指令集架构 x86-64
机器模式 虚拟机
内存大小 8G
硬盘大小 100G
处理器个数 1
处理器核心 12
处理器总核数 12
SCSI 虚拟磁盘 宿主机 NVMe SSD
项目背景
总结展望
项目目标
设计实现
测试评估
性能指标
每秒流操作数（IOPS）
I/O总带宽（MiB/s）
读写平均处理延迟（usec）
对照对象
FUSE
ExtFUSE
EXT4
eFuse
测试内容
性能测试
- 负载测试1：单个文件的小块随机读写
- 负载测试2：多个小文件的随机读写
- 负载测试3：多个大文件的分散式随机读写
测试工具
fio

## Slide 21
4.2 功能测试
项目背景
总结展望
项目目标
设计实现
测试评估
eFuse应当正确实现文件系统各项功能
包括相关系统调用、支持POSIX规定接口
功能类别 | 实现功能 | 通过
文件和目录的创建与删除 | 创建文件（create） | √
 | 创建目录（mkdir） | √
 | 创建特殊文件（mknod） | √
 | 删除文件（unlink） | √
 | 删除目录（rmdir） | √
文件和目录的访问与操作 | 查找文件或目录（lookup） | √
 | 获取文件属性（getattr） | √
 | 读取符号链接（readlink） | √
 | 打开文件（open） | √
 | 读取文件内容（read） | √
 | 写入文件内容（write） | √
 | 打开目录（opendir） | √
 | 读取目录内容（readdir） | √
 | 关闭文件（release） | √
 | 关闭目录（releasedir） | √
功能类别 | 实现功能 | 通过
元数据管理 | 设置文件属性（setattr） | √
 | 获取扩展属性（getxattr） | √
 | 设置扩展属性（setxattr） | √
 | 列出扩展属性（listxattr） | √
 | 删除扩展属性（removexattr） | √
文件系统状态信息 操作管理 | 获取文件系统统计信息（statfs） | √
 | 重命名文件或目录（rename） | √
 | 创建符号链接（symlink） | √
 | 创建硬链接（link） | √
 | 预分配空间（fallocate） | √
 | 同步文件（fsync） | √
 | 同步目录（fsyncdir） | √
缓存和内存管理 | 移除文件缓存（forget） | √
 | 移除多个缓存（forget_multi） | √
文件系统初始化与销毁 | 初始化文件系统（init） | √
 | 销毁文件系统（destroy） | √
缓冲区操作 | 缓冲区写入文件（write_buf） | √

## Slide 22
项目背景
总结展望
项目目标
设计实现
测试评估
4.3 虚拟机性能测试结果
吞吐量
IOPS
- 测试1：单个文件的小块随机读写
- 测试2：多个小文件的随机读写
- 测试3：多个大文件的分散式随机读写
相比 FUSE 平均提升 3~4 倍 多文件场景（测试2&3）超越 EXT4

## Slide 23
项目背景
总结展望
项目目标
设计实现
测试评估
4.3 虚拟机性能测试结果
- 测试1：单个文件的小块随机读写
- 测试2：多个小文件的随机读写
- 测试3：多个大文件的分散式随机读写
排队时延大大降低，接近0 处理时延接近或超越 EXT4
排队时延
处理时延
内核态/用户态 切换次数显著降低

## Slide 24
项目背景
总结展望
项目目标
设计实现
测试评估
4.4 eFUSE 项目视频演示

## Slide 25
5.1 eFuse 总结
项目背景
项目目标
设计实现
测试评估
总结展望
目标 | 完成情况 | 说明
目标1：FUSE 内核模块扩展 | 全部完成 | 1. 支持新的eBPF程序类型。 2. 扩展FUSE挂载点支持。 3. 设计并注册文件系统相关 helper 函数。
目标2：FUSE 元数据请求优化 | 全部完成 | 1. 优化 inode、目录、权限、路径等相关操作。 2. 使用 eBPF map 实现元数据缓存。 3. 实现内核态与用户态高效协调访问。 4. 内核/用户态切换次数显著下降。
目标3：FUSE I/O 请求的特殊优化 | 全部完成 | 1. 支持直通路径：eBPF 直接读取文件内容。 2. 支持缓存路径：将内容存入 eBPF map 缓存。 3. 设计请求调度策略实现直通与缓存路径选择。
目标4：基于内核修改的多核优化 | 全部完成 | 1. 为每个核心构建独立 ringbuf 管道代替请求队列。 2. 实现可扩展的核间通信机制。 3. 实现多核 CPU 环境的适配。
目标5：负载监控与请求均衡 | 全部完成 | 1. 利用 eBPF 动态分析请求负载。 2. 根据 ringbuf 状态进行调度策略调整。 3. 针对不同的负载情况实现合理的请求分配。
目标6：I/O堆栈层面优化 | 全部完成 | 1. 仿真实现具有内部计算能力的存储设备。 2. 在某些场景下尝试将计算下放给设备。 3. 实现设备端和内核端的智能调度选择。

## Slide 26
5.1 eFuse 总结
性能优先：在不改变 FUSE 架构和接口标准的前提下，尽可能提升用户态文件系 统的运行效率。
灵活易拓展：模块之间松耦合，绝大部分逻辑采用eBPF实现，即插即用、安全高效。
兼容性：完全保持与现有 FUSE 文件系统的兼容性，确保用户态文件系统的接口 和行为不变
高并发支持：设计合理的请求调度和负载均衡机制，充分利用多核处理器的并行能力，提升系统在高并发场景下的吞吐率和响应速度。
全面优化：设计多条工作路径和自适应调度机制，在各个复杂的负载都能维持高性能水平。
项目背景
项目目标
设计实现
测试评估
总结展望

## Slide 27
谢谢
2024年全国大学生计算机系统能力大赛操作系统设计
proj289-High-performance-user-mode-file-system
队伍名称：FastPoke
队伍成员：许辰涛、冯可逸、赵胜杰校内导师：夏文、李诗逸
校外导师：郑昱笙